ИНФОРМАЦИЯ 
об отопительном оборудовании белорусского производства, работающем на местных видах топлива

| № | Наименование производителя | Мощность т/производ-ти | Марки котлов | Используемое топливо | Особенности | Веб-сайт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СООО «Комконт» | 250 кВт – 8000 кВт | CH COMPACT, P-CE, CH-ECO, CH GRANULECO, CHFC, AT, CHCS, CHD | Солома, зерноотходы, торф, древесина и древесные отходы (опилки, стружка, древесная пыль, щепа), дрова, торфобрикеты, отходы биомассы различных фракций, древесные гранулы (пеллеты) и гранулы из сельскохозяйственной биомассы | Тип - водогрейные, паровые с автоматической подачей (модели CHCS, CHD - с ручной подачей). Влажность топлива – до 60% | http://komkont.com |
|  | СООО «Комконт» | 250 кВт-8000 кВт | CH COMPACT | Солома, зерноотходы, древесина (опилки, стружка) | Тип - водогрейный, подача автоматическая. Влажность твердого топлива – 60% |  |
|  | СООО «Комконт» | 250 кВт – 2000 кВт | P-CE | Отходы биомассы различной фракции, древесные отходы | Тип - водогрейный, подача автоматическая. Влажность твердого топлива – 50%, КПД=90% |  |
|  | СООО «Комконт» | 250 кВт – 1200 кВт | CH-ECO | Мелкофракционные древесные отходы | Тип - водогрейный, подача автоматическая. Влажность твердого топлива – 35%, КПД=80% |  |
|  | СООО «Комконт» | 200 кВт – 1000 кВт | CH GRANULECO | Древесные гранулы (пеллеты), гранулы из сельскохозяйственной биомассы | Тип - водогрейный, подача автоматическая |  |
|  | СООО «Комконт» | 300 кВт – 3500 кВт | CHFC | Сухие древесные отходы (опилки, стружка, древесная пыль) | Тип - водогрейный, подача автоматическая |  |
|  | СООО «Комконт» | 1500 кВт – 8000 кВт | AT | Биомасса мелкой и крупной фракции | Тип - паровой, подача автоматическая. Влажность топлива – 5-60% |  |
|  | СООО «Комконт» | 45 кВт – 90 кВт | CHCS | Опилки, стружки, щепа 20*10*5 мм | Тип - водогрейный, подача ручная. Влажность твердого топлива – 30-40% |  |
|  | СООО «Комконт» | 30 кВт – 90 кВт | CHD | Дрова, торфобрикеты, отходы деревообработки (до 1 м длиной) | Тип - водогрейный, подача ручная |  |
|  | ОАО «ГСКБ» | 120 кВт-1000 кВт | КВ-0,12Т, КВ-0,25Т, КВ-0,36Т, КВ-0,45Т, КВ-0,5Т, КВ-1,0Т, КП-2,5-0,6, КВп-0,14WT, КВп-0,3WT, КВп-0,45WT, КВп-0,6WT | Торфобрикеты, дрова, древесные отходы, щепа, бурый и каменный уголь, гранулированные отходы, биомасса | Тип – водогрейные, паровые, пиролизные. Влажность дров, щепы и древесных отходов – 60%. Осуществляется строительство блочно-модульных котельных «под ключ» | http://www.gskb.by |
|  | ОАО «ГСКБ» | 120 кВт | КВ-0,12Т | Торфобрикеты, дрова, древесные отходы, бурый и каменный уголь, гранулированные отходы | Тип – водогрейный. Влажность дров и др.-60%. КПД=82-84% |  |
|  | ОАО «ГСКБ» | 250 кВт | КВ-0,25Т | Торфобрикеты, дрова, древесные отходы, бурый и каменный уголь, гранулированные отходы | Тип – водогрейный. Влажность дров и др.-60%. КПД=82-84% |  |
|  | ОАО «ГСКБ» | 360 кВт | КВ-0,36Т | Торфобрикеты, дрова, древесные отходы, бурый и каменный уголь, гранулированные отходы | Тип – водогрейный. Влажность дров и др.-60%. КПД=82-84% |  |
|  | ОАО «ГСКБ» | 450 кВт | КВ-0,45Т | Торфобрикеты, дрова, древесные отходы, бурый и каменный уголь, гранулированные отходы | Тип – водогрейный. Влажность дров и др.-60%. КПД=82-84% |  |
|  | ОАО «ГСКБ» | 500 кВт | КВ-0,5Т | Биомасса | Тип – водогрейный. Влажность дров и др. – 60%. КПД=85% |  |
|  | ОАО «ГСКБ» | 1000 кВт | КВ-1,0Т | Биомасса | Тип – водогрейный. Влажность дров и др. – 60%. КПД=85% |  |
|  | ОАО «ГСКБ» | 550 кВт | КП-2,5-0,6 | Торфобрикеты, уголь, дрова | Тип – паровой. Влажность дров и др. – 60%. КПД=82-85% |  |
|  | ОАО «ГСКБ» | 140 кВт | КВп-0,14WT | Дрова | Тип – пиролизный. Влажность дров – 60%. КПД=80% |  |
|  | ОАО «ГСКБ» | 300 кВт | КВп-0,3WT | Дрова | Тип – пиролизный. Влажность дров – 60%. КПД=80% |  |
|  | ОАО «ГСКБ» | 450 кВт | КВп-0,45WT | Дрова | Тип – пиролизный. Влажность дров – 60%. КПД=80% |  |
| 7 | ОАО «ГСКБ» | 600 кВт | КВп-0,6WT | Щепа | Тип – пиролизный. Влажность щепы – 60%. КПД=80% |  |
|  | ОАО «Мозырьсельмаш» | 12,5 кВт – 950 кВт | К-Т-20, КС-Т-12,5, КС-Т-16, КС-Т-20А (КС-ТВ-20), КС-Т-50, КС-Т-80, КС-ТВ-25, КС-ТВ-31,5, КС-Щ-25, Kalvis-100, Kalvis-140, Kalvis-320, Kalvis-400, Kalvis-950 | Дрова, древесные отходы, опилочные и торфяные брикеты, каменный и бурый уголь, пеллеты | Тип – водогрейные. Влажность дров и древесных отходов – 30%. КПД=80-87%. Ручная подача | http://www.mozselmash.by |
|  | ОАО «Мозырьсельмаш» | 20 кВт | К-Т-20 | Каменные и бурые угли, дрова, опилочные и торфяные брикеты | Тип – водогрейный. Ручная подача |  |
|  | ОАО «Мозырьсельмаш» | 12,5 кВт | КС-Т-12,5 | Каменные и бурые угли, дрова, опилочные и торфяные брикеты | Тип – водогрейный. Ручная подача |  |
|  | ОАО «Мозырьсельмаш» | 16 кВт | КС-Т-16 | Каменные и бурые угли, дрова, опилочные и торфяные брикеты | Тип – водогрейный. Ручная подача. |  |
|  | ОАО «Мозырьсельмаш» | 20 кВт | КС-Т-20А (КС-ТВ-20) | Каменные и бурые угли, дрова, опилочные и торфяные брикеты | Тип – водогрейный. Ручная подача |  |
|  | ОАО «Мозырьсельмаш» | 50 кВт | КС-Т-50 | Каменные и бурые угли, дрова, опилочные и торфяные брикеты | Тип – водогрейный. Ручная подача |  |
|  | ОАО «Мозырьсельмаш» | 80 кВт | КС-Т-80 | Каменные и бурые угли, дрова, опилочные и торфяные брикеты | Тип – водогрейный. Ручная подача |  |
|  | ОАО «Мозырьсельмаш» | 25 кВт | КС-ТВ-25 | Каменные и бурые угли, дрова, опилочные и торфяные брикеты | Тип – водогрейный. Ручная подача |  |
|  | ОАО «Мозырьсельмаш» | 31,5 кВт | КС-ТВ-31,5 | Каменные и бурые угли, дрова, опилочные и торфяные брикеты | Тип – водогрейный. Ручная подача |  |
|  | ОАО «Мозырьсельмаш» | 25 кВт | КС-Щ-25 | Пеллеты | Тип – водогрейный. Ручная подача |  |
|  | ОАО «Мозырьсельмаш» | 95 кВт | Kalvis-100 | Дрова, древесные отходы, опилочные и торфяные брикеты, каменный уголь и др. | Тип – водогрейный. Влажность дров – 30%, КПД=80%, Ручная подача |  |
|  | ОАО «Мозырьсельмаш» | 140 кВт | Kalvis-140 | Дрова, древесные отходы, опилочные и торфяные брикеты, каменный уголь и др. | Тип – водогрейный. Влажность дров – 30%, КПД=80%. Рассчитан на 1100-1500 м2 площади. Ручная подача |  |
|  | ОАО «Мозырьсельмаш» | 320 кВт | Kalvis-320 | Дрова, древесные отходы, опилочные и торфяные брикеты, каменный уголь и др. | Тип – водогрейный. Влажность дров – 30%, КПД=87%. Рассчитан на 2800-3600 м2 площади. Ручная подача |  |
|  | ОАО «Мозырьсельмаш» | 400 кВт | Kalvis-400 | Дрова, древесные отходы, опилочные и торфяные брикеты, каменный уголь и др. | Тип – водогрейный. Влажность дров – 30%, КПД=80%. Рассчитан на 3600-4300 м2 площади. Ручная подача |  |
|  | ОАО «Мозырьсельмаш» | 950 кВт | Kalvis-950 | Дрова, древесные отходы, опилочные и торфяные брикеты, каменный уголь и др. | Тип – водогрейный. Влажность дров – 30% КПД=87%. Рассчитан на 9000-10000 м2 площади. Ручная подача |  |
|  | ОАО «Ратон» | 12,5 кВт – 45 кВт | КОС-ТВ 23, КОС-ТВ 45, КОС-ТВА, КС-Т | Уголь, древесное топливо, топливные гранулы (грануляция 5-20 мм), любое другое твердое топливо | Тип – водогрейный. Ручная и автоматическая подача. КПД=77-84%. Отапливаемая площадь – 130-470 м2 | http://raton.by |
|  | ОАО «Ратон» | 23 кВт | КОС-ТВ 23 | Уголь, древесное топливо | Тип – водогрейный. Ручная подача, КПД=84%. Отапливаемая площадь – 240-470 м2 |  |
|  | ОАО «Ратон» | 45 кВт | КОС-ТВ 45 | Уголь, древесное топливо | Тип – водогрейный. Ручная подача, КПД=84%. Отапливаемая площадь – 240-470 м2 |  |
|  | ОАО «Ратон» | 25 кВт | КОС-ТВА | Уголь, топливные гранулы (грануляция 5-20 мм), любое твердое топливо | Тип – водогрейный. Автоматическая подача, КПД=84%. Отапливаемая площадь – 210 м2 |  |
|  | ОАО «Ратон» | 12,5 кВт | КС-Т | Твердое топливо | Тип – водогрейный. Ручная подача, КПД=77%. Отапливаемая площадь – 130 м2 |  |
|  | СООО «Альфа Колор» | 23 кВт – 58 кВт | КОП-58, КОП-23 | Древесные пеллеты | Тип - водогрейный. Ручная подача, КПД=91% | http://alfakalor.com |
|  | СООО «Альфа Колор» | 23 кВт | КОП-23 | Древесные пеллеты | Тип – водогрейный. Ручная подача, КПД=91% |  |
|  | СООО «Альфа Колор» | 58 кВт | КОП-58 | Древесные пеллеты | Тип – водогрейный. Ручная подача. КПД=91% |  |
|  | ОАО «Белкотломаш» | 300 кВт – 3000 кВт | КВ-Р, КВ-РМ, КВ-РМ-Т | Дрова, торфяные брикеты, фрезерный торф, щепа, стружка, опилки, кора, другие твердые местные виды топлива | Тип – водогрейный. Влажность топлива – 40-50%, КПД=84% | http://www.belboiler.by |
|  | ОАО «Белкотломаш» | 300 кВт – 800 кВт | КВ-Р | Дрова, торфяные брикеты | Тип – водогрейный. Влажность топлива – 40-50% |  |
|  | ОАО «Белкотломаш» | 500 кВт – 3000 кВт | КВ-РМ | Щепа, стружка, опилки, кора, другие местные виды твердого топлива | Тип – водогрейный. Влажность топлива – 40-50% |  |
|  | ОАО «Белкотломаш» | 2000 кВт – 3000 кВт | КВ-РМ-Т | Щепа, стружка, опилки, кора, фрезерный торф, другие местные виды твердого топлива | Тип – водогрейный. Влажность топлива – 40-50% |  |
|  | ОАО «Брестсельмаш» | 12,5 кВт – 90 кВт | КСТ-12,5, КСТ-25, КСВ-Т | Уголь, дрова, торфобрикеты, отходы лесопиления, каменный уголь | Тип – водогрейный. Ручная подача. Площадь отапливаемого помещения – 125-250 м2 | http://brestselmash.by |
|  | ОАО «Брестсельмаш» | 12,5 кВт | КСТ-12,5 | Уголь, дрова, торфобрикеты, отходы лесопиления | Тип – водогрейный. Ручная подача. Площадь отапливаемого помещения – 125-250 м2 |  |
|  | ОАО «Брестсельмаш» | 25 кВт | КСТ-25 | Уголь, дрова, торфобрикеты, отходы лесопиления | Тип – водогрейный. Ручная подача. Площадь отапливаемого помещения – 125-250 м2 |  |
|  | ОАО «Брестсельмаш» | 50 кВт – 90 кВт | КСВ-Т | Дрова, древесные отходы, торфобрикеты, каменный уголь | Тип – водогрейный. Ручная подача. Площадь отапливаемого помещения – 500-1000 м2 |  |
|  | ОАО «Белозерский энергомеханический завод» | 300 кВт – 22600 кВт | КВр(м)-0,3Т-003, КВр(м)-0,4Т-004, КВр(м)-0,45Т, КВр(м)-0,5Т-005, КВр(м)-0,75Т-007, КВр(м)-1,0Т-010, КВ(м)-2,0Т, КВм-3,0Т, КП-70Т, КП-100Т, КП-120Т, КПр-300Т, КПр-300Т/09, КПр(м)-500Т, КПр(м)-1000Т, Е-6,5-1,4ДР, Е-10-1,4ДР, Е-20-3,9-440ДФ, Е-30-3,9-440ДФ | Древесина, дрова, опилки, стружка, коро-древесные отходы, торфобрикеты, дробленные торфобрикеты, каменный уголь, фрезерный торф, лигнин | Тип – водогрейные, паровые с автоматической подачей. Влажность топлива – 30-60% | http://www.bemz.by |
|  | ОАО «Белозерский энергомеханический завод» | 300 кВт | КВр(м)-0,3Т-003 | Дрова, опилки, стружка, торфобрикеты, каменный уголь, фрезерный торф | Тип – водогрейный. КПД=84-87% |  |
|  | ОАО «Белозерский энергомеханический завод» | 400 кВт | КВр(м)-0,4Т-004 | Дрова, опилки, стружка, торфобрикеты, каменный уголь, фрезерный торф | Тип – водогрейный. КПД=84-87% |  |
|  | ОАО «Белозерский энергомеханический завод» | 450 кВт | КВр(м)-0,45Т | Дрова, опилки, стружка, торфобрикеты, каменный уголь, фрезерный торф | Тип – водогрейный. КПД=84-87% |  |
|  | ОАО «Белозерский энергомеханический завод» | 500 кВт | КВр(м)-0,5Т-005 | Дрова, опилки, стружка, торфобрикеты, каменный уголь, фрезерный торф | Тип – водогрейный. КПД=84-87% |  |
|  | ОАО «Белозерский энергомеханический завод» | 750 кВт | КВр(м)-0,75Т-007 | Дрова, опилки, стружка, торфобрикеты, каменный уголь, фрезерный торф | Тип – водогрейный. КПД=84-87% |  |
|  | ОАО «Белозерский энергомеханический завод» | 1000 кВт | КВр(м)-1,0Т-010 | Дрова, опилки, стружка, торфобрикеты, каменный уголь, фрезерный торф | Тип – водогрейный. КПД=84-87% |  |
|  | ОАО «Белозерский энергомеханический завод» | 2000 кВт | КВ(м)-2,0Т | Дрова, опилки, стружка, торфобрикеты, каменный уголь, фрезерный торф | Тип – водогрейный. КПД=84-87% |  |
|  | ОАО «Белозерский энергомеханический завод» | 3000 кВт | КВм-3,0Т | Дрова, опилки, стружка, торфобрикеты, каменный уголь, фрезерный торф | Тип – водогрейный. КПД=84-87% |  |
|  | ОАО «Белозерский энергомеханический завод» |  | КП-70Т | Дрова, торфобрикеты, каменный уголь | Тип – паровой |  |
|  | ОАО «Белозерский энергомеханический завод» |  | КП-100Т | Дрова, торфобрикеты, каменный уголь | Тип – паровой |  |
|  | ОАО «Белозерский энергомеханический завод» |  | КП-120Т | Дрова, торфобрикеты, каменный уголь | Тип – паровой |  |
|  | ОАО «Белозерский энергомеханический завод» |  | КПр-300Т | Дрова, торфобрикеты, каменный уголь | Тип – паровой |  |
|  | ОАО «Белозерский энергомеханический завод» |  | КПр-300Т/09 | Дрова, торфобрикеты, каменный уголь | Тип – паровой |  |
|  | ОАО «Белозерский энергомеханический завод» |  | КПр(м)-500Т | Дрова, торфобрикеты, каменный уголь | Тип – паровой |  |
|  | ОАО «Белозерский энергомеханический завод» |  | КПр(м)-1000Т | Дрова, торфобрикеты, каменный уголь | Тип – паровой |  |
|  | ОАО «Белозерский энергомеханический завод» | 4290 кВт | Е-6,5-1,4ДР | Древесина, коро-древесные отходы, фрезерный торф, дробленные торфобрикеты | Тип – паровой. Влажность древесного топлива – 30-60%, КПД=84-86% |  |
|  | ОАО «Белозерский энергомеханический завод» | 6600 кВт | Е-10-1,4ДР | Древесина, коро-древесные отходы, фрезерный торф, дробленные торфобрикеты | Тип – паровой. Влажность древесного топлива – 30-60%, КПД=84-86% |  |
|  | ОАО «Белозерский энергомеханический завод» | 15100 кВт | Е-20-3,9-440ДФ | Древесина, коро-древесные отходы, лигнин, резервное топливо (газ, мазут) | Тип – паровой. Влажность древесного топлива – 30-60%, фрезерного торфа – 55-60%, лигнина – 55-60% |  |
|  | ОАО «Белозерский энергомеханический завод» | 22600 кВт | Е-30-3,9-440ДФ | Древесина, коро-древесные отходы, лигнин, резервное топливо (газ, мазут) | Тип – паровой. Влажность древесного топлива – 30-60%, фрезерного торфа – 55-60%, лигнина – 55-60% |  |
|  | ОАО «Минский завод отопительного оборудования» | 18 кВт – 400 кВт | Минск-1М, КЧУ «Эффект» | Дрова, торфобрикеты, древесные отходы, уголь, сланцы, отходы кокса | Тип – водогрейный. Чугунное литье. Ручная подача, КПД=65-69% | http://www.radiator.by |
|  | ОАО «Минский завод отопительного оборудования» | 18 кВт – 57 кВт | КЧУ «Эффект» | Древесина | Тип – водогрейный. Ручная подача, КПД=65-69% |  |
|  | ОАО «Минский завод отопительного оборудования» | 200 кВт – 400 кВт | Минск-1М | Дрова, торфобрикеты, древесные отходы, уголь, сланцы, отходы кокса | Тип – водогрейный. Чугунное литье. Ручная подача |  |
|  | НПП «ТЕРМОПАСС» | 10 кВт – 65 кВт | КМВ-2-10-0,125, КМВ-2-20-0,125, КМВ-2-30-0,125, КМВ-2-40-0,125, КМВ-2-65-0,125 | Дрова, каменный и бурый уголь, торфобрикеты (возможно комбинированное сжигание с древесными отходами – добавление 20% к основному виду топлива) | Тип – водогрейный. Ручная подача. КПД=73-86%. Площадь отапливаемого помещения – 20-1000 м2 | http://www.termopass.ru |
|  | НПП «ТЕРМОПАСС» | 10 кВт | КМВ-2-10-0,125 | Дрова, каменный и бурый уголь, торфобрикеты (возможно комбинированное сжигание с древесными отходами – добавление 20% к основному виду топлива) | Тип – водогрейный. Ручная подача. КПД=79-86%. Площадь отапливаемого помещения – 20-120 м2 |  |
|  | НПП «ТЕРМОПАСС» | 20 кВт | КМВ-2-20-0,125 | Дрова, каменный и бурый уголь, торфобрикеты (возможно комбинированное сжигание с древесными отходами – добавление 20% к основному виду топлива) | Тип – водогрейный. Ручная подача. КПД=79-86% Площадь отапливаемого помещения – 40-250 м2 |  |
|  | НПП «ТЕРМОПАСС» | 30 кВт | КМВ-2-30-0,125 | Дрова, каменный и бурый уголь, торфобрикеты (возможно комбинированное сжигание с древесными отходами – добавление 20% к основному виду топлива) | Тип – водогрейный. Ручная подача. КПД=79-86% Площадь отапливаемого помещения – 60-350 м2 |  |
|  | НПП «ТЕРМОПАСС» | 40 кВт | КМВ-2-40-0,125 | Дрова, каменный и бурый уголь, торфобрикеты (возможно комбинированное сжигание с древесными отходами – добавление 20% к основному виду топлива) | Тип – водогрейный. Ручная подача. КПД=79-86% Площадь отапливаемого помещения – 80-500 м2 |  |
|  | НПП «ТЕРМОПАСС» | 65 кВт | КМВ-2-65-0,125 | Дрова, каменный и бурый уголь, торфобрикеты (возможно комбинированное сжигание с древесными отходами – добавление 20% к основному виду топлива) | Тип – водогрейный. Ручная подача. КПД=79-80% Площадь отапливаемого помещения – до 1000 м2 |  |
|  | ОДО «ТИСОМ» | 25 кВт – 31,5 кВт | ТИСОМ-1, ТИСОМ-2 | Каменный уголь, дрова, отходы деревообработки, опилки, торфобрикеты, др. | Тип – водогрейный. Ручная подача | http://www.tisom.by |
|  | ОДО «ТИСОМ» | 25 кВт | ТИСОМ-2 | Каменный уголь, дрова, отходы деревообработки, опилки, торфобрикеты, др. | Тип – водогрейный. Ручная подача |  |
|  | ОДО «ТИСОМ» | 31,5 кВт | ТИСОМ-1 | Каменный уголь, дрова, отходы деревообработки, опилки, торфобрикеты, др. | Тип – водогрейный. Ручная подача |  |
|  | ООО «БелКомин» | 3 кВт – 90 кВт | TIS EKO, TIS PRO, TIS PLUS, TIS UNI, TIS EKO DUO | Дрова, торф, уголь, пеллеты, отходы деревообработки, зерноотходы | Тип – водогрейный. Ручная и автоматическая подача. КПД=82% | http://www.belkomin.com |
|  | ЗАО «Ремонтно-механический завод «МЕТРОМАШ» | 25 кВт – 465 кВт | КВ-0,2Т, КВ-0,34Т, КВ-0,7Т, КС-Т-25У | Дрова, уголь | Тип – водогрейный. Ручная подача. КПД=80-87% | http://metromash.by |
|  | ЗАО «Ремонтно-механический завод «МЕТРОМАШ» | 180 кВт | КВ-0,2Т | Дрова | Тип – водогрейный. Ручная подача. КПД=87% |  |
|  | ЗАО «Ремонтно-механический завод «МЕТРОМАШ» | 300 кВт | КВ-0,34Т | Дрова | Тип – водогрейный. Ручная подача. КПД=80% |  |
|  | ЗАО «Ремонтно-механический завод «МЕТРОМАШ» | 465 кВт | КВ-0,7Т | Дрова | Тип – водогрейный. Ручная подача. КПД=84% |  |
|  | ЗАО «Ремонтно-механический завод «МЕТРОМАШ» | 25 кВт | КС-Т-25У | Дрова, уголь | Тип – водогрейный. Ручная подача. КПД=80% |  |
|  | ОАО «Теплоприбор» | 12,5 кВт – 20 кВт | КС-Т-12,5, КС-Т-16, КС-Т-20 | Торфобрикеты, каменный и бурый уголь, дрова, антрацит | Тип – водогрейный. Ручная подача. КПД=77% | http://www.belteplovent.by |
|  | ОАО «Теплоприбор» | 12,5 кВт | КС-Т-12,5 | Торфобрикеты, каменный и бурый уголь, дрова, антрацит | Тип – водогрейный. Ручная подача |  |
|  | ОАО «Теплоприбор» | 16 кВт | КС-Т-16 | Торфобрикеты, каменный и бурый уголь, дрова, антрацит | КПД=77% |  |
|  | ОАО «Теплоприбор» | 20 кВт | КС-Т-20 | Торфобрикеты, каменный и бурый уголь, дрова, антрацит | Тип – водогрейный. Ручная подача |  |
|  | ЧУП «Теплоэнергомонтаж» | 25 кВт – 95 кВт | ТЭМ-25, ТЭМ-32, ТЭМ-40, ТЭМ-45, ТЭМ-70, ТЭМ-100 | Древесина, дрова (возможно комбинированное сжигание с древесными отходами, щепой и опилками), торф, бурый уголь | Тип – пиролизный. КПД = 80-90% | http://belkotel.com |
|  | ЧУП «Теплоэнергомонтаж» | 25 кВт | ТЭМ-25 | Древесина, дрова (возможно комбинированное сжигание с древесными отходами, щепой и опилками), торф, бурый уголь | Тип – пиролизный. КПД = 80-85% |  |
|  | ЧУП «Теплоэнергомонтаж» | 32 кВт | ТЭМ-32 | Древесина, дрова (возможно комбинированное сжигание с древесными отходами, щепой и опилками), торф, бурый уголь | Тип – пиролизный. КПД = 80-85% |  |
|  | ЧУП «Теплоэнергомонтаж» | 40 кВт | ТЭМ-40 | Древесина, дрова (возможно комбинированное сжигание с древесными отходами, щепой и опилками), торф, бурый уголь | Тип – пиролизный. КПД = 80-90 % |  |
|  | ЧУП «Теплоэнергомонтаж» | 45 кВт | ТЭМ-45 | Древесина, дрова (возможно комбинированное сжигание с древесными отходами, щепой и опилками), торф, бурый уголь | Тип – пиролизный. КПД = 80-90% |  |
|  | ЧУП «Теплоэнергомонтаж» | 70 кВт | ТЭМ-70 | Древесина, дрова (возможно комбинированное сжигание с древесными отходами, щепой и опилками), торф, бурый уголь | Тип – пиролизный. КПД = 80-90% |  |
|  | ЧУП «Теплоэнергомонтаж» | 95 кВт | ТЭМ-100 | Древесина, дрова (возможно комбинированное сжигание с древесными отходами, щепой и опилками), торф, бурый уголь | Тип – пиролизный. КПД = 80-90% |  |